附件：

仪器设备报价清单

| 名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑门窗动风压性能检测设备 | 抗风压性能：风压测试调压范围：-7000Pa~+7000Pa；压力变送器精度：0.25%；位移测量测试范围：0~50mm；位移计精度：0.2%；分辨率：0.01mm。 气密性能：空气流量测试范围：0~606m³/h；流量计精度：3%。 水密性能：水流量测量范围：40~1000L/h；水流量测量精度：1.5%；淋水量：0~4L/㎡·min；波动周期：3~5s。 备注：整套仪器设备可测量试件大小为3mx3m。整套仪器设备应包含：静压箱、扣箱、控制台（包括但不限于电脑主机、显示器等电脑可正常运行使用的配套配件）、风速计、位移传感器、整套密封用侧板、标准板（标准试验使用）、试验操作软件的终身使用权限等配套必需品及整套配件，且符合GB/T 7106-2019中的建筑门窗气密性能、水密性能、抗风压性能的检测试验规范技术要求。 |  | 1套 |  |  |
| 大气恒流采样器 （双气路） | 用于室内环境甲醛/氨/苯/TCOC采样；流量范围应包含0.5L/min，且当流量为0.5L/min时，应能克服5Kpa~10Kpa的阻力，相对偏差不应大于±5% |  | 2台 |  |  |
| 锚杆拉力计 | 用于抗浮锚杆拉拔试验 量程：1000KN 夹具要求：能同时穿过3根直径为18mm、22mm的钢筋配套夹具； |  | 1套 |  |  |
| 数显压力试验机 | 用于混凝土试块抗压试验； 量程精度要求：2000KN/0.01KN； |  | 1套 |  |  |
| 数显万能试验机 | 用于钢筋及焊接件拉伸试验试验； 量程精度要求：300KN/0.01KN； |  | 1台 |  |  |
| 养护室自控仪 | 能够控制20M面积温湿度； 温度要求：20±2℃； 湿度要求：≥95%RH； |  | 1套 |  | 用于现场 工地试验室 |
| 回弹仪 | 型号：ZC3-A 测量范围：0~60Mpa | 山东乐陵 | 1台 |  |  |
| 数显回弹仪 | 型号：ZC3-E 测量范围：0~60Mpa | 山东乐陵 | 1台 |  |  |
| 电子天平 | 量程精度：0-5kg/0.01g |  | 1台 |  |  |
| 电子计重秤 | 量程精度：0-30kg/1g |  | 1台 |  |  |
| 数显游标卡尺 | 量程精度：0-200mm/0.02mm |  | 1台 |  |  |
| 钢砧 | 用于普通回弹仪率定； |  | 1台 |  |  |
| 取芯机 | 13马力雅马哈发动机； 满足路面钻芯厚度要求、钻芯取样，100mm、150mm取芯筒各一个； |  | 1台 |  |  |
| 静力载荷测试系统 | 型号：（JCQ-503BS） 每套系统包含静力载荷测试子系统（含静力载荷测试仪、压力传感器或力传感器、位移传感器） | 徐州市建筑工程 研究所 | 4套 |  |  |
| 液压千斤顶 | 型号：QF630-20 量程：0~630T | 德州海联液压科技 有限公司 | 5 |  |  |
| 液压千斤顶 | 型号：QF320-20 量程：0~320T | 德州海联液压科技 有限公司 | 2 |  |  |
| 液压系统 | DBZ2.0L-2静载专用高压油泵（带小推车）；上海接头高压油管6m/根，一共4根；油箱容量：36L（工作压力：高压压力0-70MPa、流量：高压流量1L/min） | 德州海联液压科技 有限公司 | 2 |  |  |
| 液压系统 | DBZ1.0型静载专用高压油泵； 上海接头高压油管6m/根，一共8根； 油箱容量：24L （工作压力：高压压力0-70MPa、流量：高压流量1L/min） | 德州海联液压科技 有限公司 | 4 |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |

注：   1、以上报价含13%增值专用发票以及安装运输费用。

2、以上部分设备需按指定仪器厂家报价。

3、请于2020年 10 月 13日下午17:00前密封盖章递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日