附件：                                          会议系统报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/主要技术指标 | 品牌/型号 | 单价（元） | 数量（台） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音响系统 | ①会议音箱 | 2分频，低频发射式；频率响应(-3dB) 60Hz-20kHz,灵敏度(1m/1W) 90dB；额定功率(RMS) 100W,峰值功率(PEAK) 400 W；额定阻抗 8Ω；声压级输出：113db（峰值120db） |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ②会议功放 | 立体声通道8Ω：大于2×400W；立体声通道4Ω：大于2×550W 桥接单声道样式8Ω：大于900W；频率响应(1W)20Hz-20KHz,+0/-1dB 总谐波失真(THD)<0.5%；转换速率>20V/us；阻尼系数(8ohms)10Hz-400Hz >200 信噪比(以额定输出功率为参考 >100dB |  |  | 1 |  |  |
|  |  | ③调音台 | 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX）USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit幻象电源电压：+48V内建数字效果：24编程 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | ④全数字反馈抑制器 | 功能要求： 会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2吋TFT彩屏； 反馈加移频设计方案，移频4档可选； 每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。 |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 音响系统 | ⑤一拖四无线会议话筒 | 一拖四无线会议话筒，★方形短杆。 1.四通道接收信号； 2.采用二次变频、双锁相环频率合成技术（频率稳定度更高）； 3.内置一键自动搜频功能，可以更好的避开干扰； 4.采用红外对频技术 5.接收机.屏幕显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号以及发射机电池电量； 6.拾音效果强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高； 7.有效提高拾音距离及话语清晰度.有更好的会议体验，采用专业级音频压缩扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大，中高频丰富，声音且有磁和混厚感,人声突出。 8.适用于各种会议和演讲场合。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ⑥电源时序器 | 输入电压：AC220V/50Hz，额定功率：6000W，总容量10A， 输出功率：，每路插座最大输出电流10A， 输入方式：3x4平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接， 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座， 功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭。 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | ⑦机柜 | 钢制机柜 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 投影 | ①激光投影机（含吊架） | WUXGA（1,920 x 1,200）高清分辨率；15000：1高对比度*1*2 Screen mirroring；全新10000小时长寿命灯泡(ECO模式)*3 手势演示功能 白色亮度*1*2：5000流明；色彩亮度*1*2：5000流明 分辨率：WUXGA(1920 x 1200) 分辨率 显示技术：3LCD |  |  | 1 |  |  |
|  |  | ②150寸电动升降幕布 | 150寸电动投影幕布，16：9 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | ③无线投屏器 | 支持手机、电脑无线投屏播放，设备支持安卓平台、苹果IOS平台、windows平台设备投屏；支持windows平台音频视频同步投屏；HDMI口支持4K分辨率的输出 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | ④HDMI高清线及辅材 | HDMI高清线20米，辅材根据实际需要提供。 |  |  | 1 |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |

注：   1、以上报价含增值税专用发票、运输、安装、培训、配件及辅材费用。

2、请于2021年 09 月 02日下午16:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市包河区花园大道369号合肥工业大学智能制造技术研究院B540室。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日