附件：                                       机房设备及基础软件报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/主要技术指标 | 品牌/型号 | 单价（元） | 数量（台） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房设备 |
| 1 | 应用服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.★处理器：配置1颗英特尔至强金牌6226R理器，主频:≥2.9GHz，≥16核； 3.内存：配置1*32GB ECC DDR4内存,内存插槽数≥24个插槽； 4.★硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，最多支持16个3.5寸或25个2.5寸硬盘（提供官网截图和链接证明），本次配置2*2000G SATA硬盘； 5.RAID卡:R450C-M RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache 6.网卡：2*10GE光口，4个千兆电口，2个千兆光口（光模块）; 7.电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 8.模组3*x8 (x16 slot) IO模组 9.★I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥11个（提供官网截图和链接证明）； 10.★支持半高半长GPU卡≥8个，全宽全长GPU卡≥2个；（提供官网截图和链接证明） 11.★工作温度：可以在5ºC - 45ºC 正常工作（提供官网截图和链接证明）； 12.★支持标准化开放接口，易于第三方管理软件无缝集成（提供官网截图和链接证明）； 13.★具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、硬盘故障进行检测和预告警。需要提供白皮书证明。 14.★服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。 15.★提供TL9000认证证书、环境认证14001证书等复印件； 16.售后服务：原厂商3年质保，投标时提供原厂针对本项目授权书及售后服务承诺函。 | 华为 2288X V5 |  | 1 |  |  |
| 2 | 数据库服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.★处理器：配置1颗英特尔至强金牌6226R理器，主频:≥2.9GHz，≥16核； 3.内存：配置4*32GB ECC DDR4内存,内存插槽数≥24个插槽； 4.★硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，最多支持16个3.5寸或25个2.5寸硬盘（提供官网截图和链接证明），本次配置5*2000G SATA硬盘； 5.RAID卡:R450C-M RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache 6.网卡：2*10GE光口，4个千兆电口，2个千兆光口（光模块）; 7.电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 8.模组3*x8 (x16 slot) IO模组 9.★I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥11个（提供官网截图和链接证明）； 10.★支持半高半长GPU卡≥8个，全宽全长GPU卡≥2个；（提供官网截图和链接证明） 11.★工作温度：可以在5ºC - 45ºC 正常工作（提供官网截图和链接证明）； 12.★支持标准化开放接口，易于第三方管理软件无缝集成（提供官网截图和链接证明）； 13.具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、硬盘故障进行检测和预告警。 14.★服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。 15.★提供TL9000认证证书、环境认证14001证书等复印件； 16.售后服务：原厂商3年质保，投标时提供原厂针对本项目授权书及售后服务承诺函。 | 华为 2288X V5 |  | 1 |  |  |
| 3 | 交换机 | 1.★整机交换容量≥7.5Tbps，包转发率≥120Mpps；提供官网截图及链接证明； 2.整机提供千兆光口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个，支持1+1电源冗余备份； 3.支持管理AP≥1K，具备融合AC功能，实现有线无线深度的融合； 4.支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+ 协议； 6.★支持ERPS以太环保护协议（G.8032），倒换时间为50ms；提供官网截图及链接证明； 7.支持下接不同的 VPN 用户，通过路由多实例，实现不同用户的隔离； 8..支持 SmartLink 和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护； 9.支持以太网 OAM 802.3ah 和 802.1ag； 10.支持对端口入方向、出方向进行速率限制，每端口支持 8 个队列； 11.★支持纵向虚拟化，作为父节点管理纵向子节点，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 12.支持 MAC 地址认证、802.1x 认证、Portal 认证等多种安全认证方式； 13.★支持CPU攻击防御和攻击溯源，有效防护攻击性报文； 14.支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机; 15、3年质保 | 华为S5731S-H24T4S-A |  | 1 |  |  |
| 4 | 容灾备份一体机 | 1、配置2颗志强八核超线程CPU、64GB内存、2个千兆网口、2U机箱（12盘位）、24TB裸容量硬盘（标准配置6*4TB裸容量24TB SATA企业级硬盘）。 2、兼容X86和ARM架构服务器，支持Linux ，/Windows2000/2003/2008/2012/ XP/VISTA/WIN7/WIN8 ，MacOS，中标麒麟，红旗，FreeBSD等，在各种操作系统上,具有相同的操作界面。 3、支持数据库、应用在线备份及高可用切换功能，如Oracle、Cache、DB2、Informix、MS SQL Server、MySQL、PostgreSQL 、达梦数据库（要求提供达梦数据库原厂认证）、SAP HANA数据库、MS Exchange、Lotus Notes/Domino、MS SharePoint等多种数据库/应用。 4、全面支持各类虚拟化平台备份，如Microsoft HyperV、VMware、Citrix等及国产服务器虚拟化平台如CNware、华为、联想、曙光、浪潮、中兴等。 5、提供强大的控制台管理功能，全中文操作界面及操作手册，通过WEB方式便捷管理，所有软件功能均为模块化功能，可在控制台进行统一管理。软件安装配置应简单容易；具备简便、直观和友好的图形操作管理界面，能通过图形化配置备份策略、备份设备等，备份/恢复有进度显示。 6、全面支持目前现有的公有云平台备份，既能将云平台上的数据进行备份也能够支持以云平台为依托建立数据灾备平台。支持如阿里云、腾讯云、盛大云、百度云、AWS、Azure、华为云、Ucloud、QingCloud等云平台（提供三家，如阿里云、腾讯云、电信云、联通云等云服务提供商合作平台截图或网站截图并加盖公章,并可在投标现场登录云平台进行验证）。 7、提供带宽及数据流控制功能，每个复制任务可根据时间动态调整带宽，提供图形化的实时数据流量统计功能以便计算和规划带宽需求（提供软件实时流量统计界面截图并加盖产品厂家公章）。 8、支持可自由设置主、备应用在切换之前、之后需执行的自定义脚本，在整个业务切换过程中，能够流程化自动启停相应的应用服务，确保切换后业务系统对外提供服务（提供相关功能截图）；支持节点仲裁技术，防止脑裂的发生，支持全自动、半自动、手动切换。（提供相关截图）；业务切换时生产IP地址可随切换自动漂移，在整个业务切 持LAN或WAN无距离限制的自动故障切换功能，支持自动故障切换，并能对MSCS提供切换支持；容灾软件自身不对容灾数据做任何修改，容灾数据可以不通过容灾软件直接使用，支持文件与数据库类型数据实时复制，确保容灾端数据库安全可用，确保切换成功；根据高可用切换规则，在业务系统切换到灾备端后，数据复制规则自动反向复制,无需人工干预.(提供正反项数据同步配置界面截图)。 9、提供数据验证功能，帮助用户清楚的验证生产数据和备份数据是否一致，杜绝因数据不一致导致无法恢复或数据丢失（提供软件数据验证界面截图）。 10.售后服务：原厂商3年质保，投标时提供原厂针对本项目授权书及售后服务承诺函。 |  |  | 1 |  |  |
| 二、基础软件 |
| 5 | Windows svr 2019 企业版 | Windows svr 2019 标准版 嵌入式 正版操作系统软件 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | SQL 2019 企业版 | SQL 2019 标准版 4核无限用户 ，最高支持24核CPU， 嵌入式，数据库产品提供数据压缩的商务和技术许可，提供数据存储能力，和访问效率。 2、1)支持ANSI/ISO SQL-89、ANSI/ISO SQL-92标准； 2)支持中文汉字内码，符合双字节编码； 3)数据库产品应具有良好的图形化用户界面（GUI），方便对数据库进行管理/数据库应具有良好的自我管理，自我配置与自我调优能力 |  |  | 1 |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票、运输、安装、调试、配件及辅材费用。

2、以上部分设备需按指定品牌型号报价。

3、请于2021年 09 月 26日下午15:30前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市包河区花园大道369号合肥工业大学智能制造技术研究院B540室。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日